ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАСТРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

| Модель | Число импульсoв | Напряжение питания | Выходные сигналы | Рабочая температура | Степень защиты | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | каналы | дефазирование | коеффициент заполнения | тип | макс. частота |  |  |  |
| ФРП-3М ФРП-3М1 ФРП-3М2 | 100÷12504 | +5В±10% | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 100kГц | -10°C ÷ +60°C | IP41 | 30x56x40мм |
| ФРП-4 | 24 | +5В±5% | A,B | 90°±36° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 2kГц | -15°C ÷ +65°C | IP41 | Ø40x68мм |
| ФРП -6А | 500/1024 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±36° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 60kГц | -40°C ÷ +65°C | IP41 | Ø57x87мм |
| ФРП -6B | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 90°±36° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 10kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø60x126мм |
| ФРП -7К | 1024/1800/ 2000/25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41/54 | Ø71x100мм |
| ФРП –7Т | 1024/1800/ 2000/25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41/54 | Ø72x85мм |
| ФРП -7Л | 1024/1800/ 2000/ 25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø90x80мм |
| ФРП –7C | 1024/1800/ 2000/ 25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø68x82мм |
| ФРП –7C1 | 1024/1800/ 2000/ 25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø98x87мм |
| РИГ-6 | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 72°±30° эл. | 0.4±0.1 | TTL | 2kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø80x148мм |
| РИГ-6M | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 72°±30° эл. | 0.4±0.1 | TTL | 2kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø62x115мм |
| РИГ-6Р | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 72°±30° эл. | 0.4±0.1 | TTL | 2kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø80x115мм |

| Модель | Число импульсoв | Напряжение питания | Выходные сигналы | Рабочая температура | Степень защиты | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | каналы | дефазирование | коеффициент заполнения | тип | макс. частота |  |  |  |
| BE178AS | 64, 100, 200, 400, 500, 1000, 1024, 1250, 1800,2000, 2048, 2500 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL5 | 100 kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø56x70 |
| ФРП-0С | 1024/1800/ 2000/25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100 kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 |  |

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-3.M, ФРП-3.M1, ФРП-3.M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 100,200,250,256,360,500,512,1000,1024,1250 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +5 В* |
| Сигналы на выходе |
| Канали |  |
| Дефазирование | 90О(30О эл. |
| Коеффициент заполнения | 0,5(0,1 |
| Сигналы на выходе | AM26LS31(RS422) |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Рабочая температура | -10ОС to +60 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС to +70 ОС. |
| Степень защиты | IP 41 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# Выходной КАБЕЛЬ

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В* | синий, белый |
| GND | черный, черный, черный |
| A | оранжевый (оранжевый, белый) |
|  | белый (оранжевый, белый) |
| B | синий (синий, белый) |
|  | белый (синий, белый) |
| C | зеленый (зеленый, белый) |
|  | белый (зеленый, белый) |
| корпус | жeлтый |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФРП-3.M

*По заказу: Встроенное импульсное питание  +8В÷+26В

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФРП-3.M1

*По заказу: Встроенное импульсное питание  +8В÷+26В

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФРП-3.M2

*По заказу: Встроенное импульсное питание  +8В÷+26В

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 24 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/100 мA |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B |
| дефазирование | 90О(36О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,1 |
| максимальная частота, fmax | 2 kГц |
| Уровень сигналов на выход, внутренный резистор 12 кОм |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Открытый коллектор |
| максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| максимальный коллекторный ток | 30 мA |
| Максимальные допустимые обороты | 5000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=24 имп./об., fmax =2 kГц. n=60 000.2/24=5000 мин-1 |
| Рабочая температура | -15ОС до +65 ОС. |
| Температура хранения | -40ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 5 Н |
| аксиальная | 2 Н |
| Вес | 0,1 kг. |
| Рекомендуемая муфта | CС-16 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

*Резистор R может быть включен у потребителя

# Выходной КАБЕЛЬ

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | коричневый |
| 0 В | желтый |
| A | белый |
| B | зеленый |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-6А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 500, 1024 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150 мA* |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(36О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,1 |
| максимальная частота, fmax | 60 kГц |
| Уровень сигналов на выход, внутренный резистор 12 кОм |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Открытый коллектор |
| максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| максимальный коллекторный ток | 30 мA |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =60 kГц, n=60 000.60/1024=3516 мин-1 |
| Рабочая температура | -40ОС до +65 ОС. |
| Температура хранения | -60ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 10 Н |
| аксиальная | 5 Н |
| Вес | 0,250 kг. |
| Рекомендуемая муфта | МС-35, СС 22 |

*По заказу: Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .

ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

*Резистор R может быть включен у потребителя

# Выходной КАБЕЛЬ A,B,C

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | розовый, белый |
| 0 В | желтый |
| A | синий |
| B | зеленый |
| С | черный |

# Выходной КАБЕЛЬ A,B,C,

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | синий, белый |
| A | оранжевый (оранжевый, белый, черный) |
|  | белый (оранжевый, белый, черный) |
| B | синий (синий, белый, черный) |
|  | белый (синий, белый, черный) |
| C | зеленый (зеленый, белый, черный) |
|  | белый (зеленый, белый, черный) |
| 0 В | черный, черный, черный, |
| корпус | экран кабеля |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-6В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот, N | 100 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +5В(5%/100mA* |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, |
| дефазирование | 90О(36О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,1 |
| максимальная частота, fmax | 10 kHz |
| Уровень сигналов на выходе |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5В5,25В |
| Максимальные допустимые обороты | 1000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 10 Н |
| аксиальная | 5 Н |
| Вес | 0,3 кг. |
| Рекомендуемая муфта | CC-22, МС 35 |

* По заказу: Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ

| Предназначение | Контакт |
| --- | --- |
| экран кабеля | 1 |
| 0 В | 2 |
|  | 3 |
| +5 В | 4 |
|  | 5 |
| B | 6 |
| A | 7 |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, BE178AS5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов на оборот , N | 64, 100, 200, 400, 500, 1000, 1024, 1250, 1800,2000, 2048, 2500 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(35О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,1 |
| максимальная частота, fmax | 100 kГц |
| Уровень выходных сигналов |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| Рабочая температура | 0ОС до +40 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка на вал |
| радиальная | 10 Н |
| осевая | 5 Н |
| Масса | 0,4 кг. |
| Рекомендуемая муфта | MC-35, СС 22, СС 32 |

# ДИАГРАММА  ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

ВЫХОДНОЙ РАЗЬЕМ  РС10ТВ

| Назначение | № контакта |
| --- | --- |
| +5 В | 2 |
| A | 5 |
|  | 8 |
| B | 3 |
|  | 6 |
| C | 10 |
|  | 1 |
| 0 В | 9 |
| экран | 4 |

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФРП-0С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 1024, 1800,2000, 25001 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| Уровень сигналов на выходе3 |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =100 kГц, n=60 000.100/1024=5860 мин-1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 20 Н |
| аксиальная | 10 Н |
| Вес | 1,150 кг. |

ДИАГРАММА  ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Выходной КАБЕЛЬ

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | синий, белый |
| A | оранжевый (оранжевый, белый, черный) |
|  | белый (оранжевый, белый, черный) |
| B | синий (синий, белый, черный) |
|  | белый (синий, белый, черный) |
| C | зеленый (зеленый, белый, черный) |
|  | белый (зеленый, белый, черный) |
| 0 В | черный, черный, черный, |
| корпус | экран кабеля |

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-7K(H)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 1024, 1800,2000, 25001 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| максимальная частота, fmax | 100 kГц |
| Уровень сигналов на выходе3 |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =100 kГц, n=60 000.100/1024=5860 мин-1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 20 Н |
| аксиальная | 10 Н |
| Вес | 0,9 кг. |
| Рекомендуемая муфта | MC-50, СС 22, СС32 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВЫХОДНОЙ РАЗЬЕМ

| Предназначение | Контакт |
| --- | --- |
| +5 В | 1,15,16 |
| A | 2 |
|  | 3 |
| B | 4 |
|  | 7 |
| C | 8 |
|  | 12 |
| 0 В | 17,18,19 |
| корпус | 20 |

По заказу:

1. Увеличение и уменьшение числа импульсов на оборот, кратных на 2 и 4 и диагностика

2. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .
   3. Выход "открытый коллектор"со следующими характеристиками:

| Максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| --- | --- |
| Максимальный коллекторный ток | 30мA |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ ( i=N*4)

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-7T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 1024, 1800,2000, 25001 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| максимальная частота, fmax | 100 kГц |
| Уровень сигналов на выходе3 |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =100 kГц, n=60 000.100/1024=5860 мин-1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 20 Н |
| аксиальная | 10 Н |
| Вес | 0,5 кг. |
| Рекомендуемая муфта | MC-35, СС 32 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВЫХОДНОЙ РАЗЬЕМ

| Предназначение | Контакт |
| --- | --- |
| +5 В | 1,15,16 |
| A | 2 |
|  | 3 |
| B | 4 |
|  | 7 |
| C | 8 |
|  | 12 |
| 0 В | 17,18,19 |
| корпус | 20 |

По заказу:

1. Увеличение и уменьшение числа импульсов на оборот, кратных на 2 и 4 и диагностика

2. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .
   3. Выход "открытый коллектор"со следующими характеристиками:

| Максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| --- | --- |
| Максимальный коллекторный ток | 30мA |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ ( i=N*4)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-7Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 1024, 1800,2000, 25001 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| максимальная частота, fmax | 100 kГц |
| Уровень сигналов на выходе3 |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =100 kГц, n=60 000.100/1024=5860 мин-1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 20 Н |
| аксиальная | 10 Н |
| Вес | 1,1 кг. |
| Рекомендуемая муфта | ОС 20 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# Выходной КАБЕЛЬ

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | синий, белый |
| A | оранжевый (оранжевый, белый, черный) |
|  | белый (оранжевый, белый, черный) |
| B | синий (синий, белый, черный) |
|  | белый (синий, белый, черный) |
| C | зеленый (зеленый, белый, черный) |
|  | белый (зеленый, белый, черный) |
| 0 В | черный, черный, черный, |
| корпус | экран кабеля |

По заказу:

1. Увеличение и уменьшение числа импульсов за оборот, кратных на 2 и 4 и диагностика. 
          2. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .
          3. Выход "открытый коллектор"со следующими характеристиками:

| Максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| --- | --- |
| Максимальный коллекторный ток | 30мA |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ ( i=N*4)

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-7C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 1024, 1800,2000, 25001 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| максимальная частота, fmax | 100 kГц |
| Уровень сигналов на выходе3 |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =100 kГц, n=60 000.100/1024=5860 мин-1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 20 Н |
| аксиальная | 10 Н |
| Вес | 0,6 кг. |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ВЫХОДНОЙ КАБЕЛЬ

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | синий, белый |
| A | оранжевый (оранжевый, белый, черный) |
|  | белый (оранжевый, белый, черный) |
| B | синий (синий, белый, черный) |
|  | белый (синий, белый, черный) |
| C | зеленый (зеленый, белый, черный) |
|  | белый (зеленый, белый, черный) |
| 0 В | черный, черный, черный, |
| корпус | экран кабеля |

По заказу:

1. Увеличение и уменьшение числа импульсов за оборот, кратных на 2 и 4 и диагностика. 
          2. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .
          3. Выход "открытый коллектор"со следующими характеристиками:

| Максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| --- | --- |
| Максимальный коллекторный ток | 30мA |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ ( i=N*4)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСТРОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ФРП-7C1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот , N | 1024, 1800,2000, 25001 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций за оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5В(5%/150мA2 |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| максимальная частота, fmax | 100 kГц |
| Уровень сигналов на выходе3 |
| лог”0” | (0,5 В |
| лог”1” | (2,5 В5,25 В |
| Максимальные допустимые обороты | 6000 мин -1 |
| Максимальные рабочие обороты | n=60000.fmax/N мин-1 fmax[kГц], N[имп./об] |
| N=1024 имп./об., fmax =100 kГц, n=60 000.100/1024=5860 мин-1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Максимальная нагрузка вала |
| радиальная | 20 Н |
| аксиальная | 10 Н |
| Вес | 0,7 кг. |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ВЫХОДНОЙ КАБЕЛЬ

| Предназначение | Кабель |
| --- | --- |
| +5 В | синий, белый |
| A | оранжевый (оранжевый, белый, черный) |
|  | белый (оранжевый, белый, черный) |
| B | синий (синий, белый, черный) |
|  | белый (синий, белый, черный) |
| C | зеленый (зеленый, белый, черный) |
|  | белый (зеленый, белый, черный) |
| 0 В | черный, черный, черный, |
| корпус | экран кабеля |

По заказу:

1. Увеличение и уменьшение числа импульсов на оборот, кратных на 2 и 4 и диагностика. 
          2. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .
          3. Выход "открытый коллектор"со следующими характеристиками:

| Максимальное коллекторное напряжение | 30 В |
| --- | --- |
| Максимальный коллекторный ток | 30мA |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ ( i=N*4)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

РУЧНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР, РИГ-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот N | 100 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +5В(5%/100мA |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, |
| дефазирование | 72О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,4(0,1 |
| максимальная частота fmax | 2 kГц |
| Уровень сигналов на выходе |
| лог”0” | (0,5В |
| лог”1” | (2,5В5,25 |
| Максимальные допустимые обороты | 1000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +65 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ВыХОДНОЙ РАЗЬЕМ

| Предназначение | Контакт |
| --- | --- |
| корпус | 1 |
| 0 В | 2 |
|  | 3 |
| +5 В | 4 |
|  | 5 |
| B | 6 |
| A | 7 |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

РУЧНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР, РИГ-6М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот, N | 100 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +5В(5%/100мA |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, |
| дефазирование | 72О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,4(0,1 |
| максимальная частота fmax | 2 kГц |
| Уровень сигналов на выходе |
| лог”0” | (0,5В |
| лог”1” | (2,5В5,25 |
| Максимальные допустимые обороты | 1000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +65 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ВыХОДНОЙ РАЗЪЕМ

| Предназначение | Контакт |
| --- | --- |
| +5 В | 1 |
|  | 2 |
| A | 3 |
| 0 В | 5 |
| +5 В | 6 |
|  | 7 |
| B | 8 |
| 0 В | 9 |
| экран кабеля | корпус |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

РУЧНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР, РИГ-6Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот N | 100 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | +5В(5%/100мA |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, |
| дефазирование | 72О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,4(0,1 |
| максимальная частота fmax | 2 kГц |
| Уровень сигналов на выходе |
| лог”0” | (0,5В |
| лог”1” | (2,5В5,25 |
| Максимальные допустимые обороты | 1000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +65 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41 |

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ВыХОДНОЙ РАЗЪЕМ

| Предназначение | Контакт |
| --- | --- |
| В | 1 |
| А | 2 |
| 0 В | 4 |
| +5 В | 5 |
|  | 6 |
|  | 7 |
| экран кабеля | 9 |

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОДОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ФКП-6 А.А.G.14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальное число позиций на оборот | 214 bit |
| --- | --- |
| Напряжение питания, VCC | +4.5 ÷+20 В DC1 |
| Сигналы на выходе |
| Выходной код | Грей 2 |
| Тип выходного кода | параллельный 3 |
| Тип выходных сигналов | “Push-Pull”* |
| Уровень сигналов на выходе |
| лог”0” | (0,8 В |
| лог”1” | (VCC-1В |
| Максимальная ошибка | ±1 bit |
| Максимальная нагрузка вала |
| аксиальная | 5Н |
| радиальная | 10Н |
| Максимальные допустимы обороты | 6000 мин-1 |
| Рабочая температура | -10ОС до +60 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |
| Вес | 0,25 кг |

*Уровень сигналов на выходе совместимый с CMOS-/LSTTL при VCC=5В

# ДИАГРАММА СИГНАЛОВ НА ВыХОДЕ

# (код Грея, параллельный)

# ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ

| Контакт | Предназначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1р cos | LSB+90Oэл. |
| 2 | 1р | LSB |
| 3 | 2p |  |
| 4 | 3p |  |
| 5 | 4p |  |
| 6 | 5p |  |
| 7 | 6p |  |
| 8 | 7p |  |
| 9 | 8p |  |
| 10 | 9p |  |
| 11 | 10p |  |
| 12 | 11p |  |
| 13 | 12p |  |
| 14 | 13p | MSB |
| ... | NC | Свободные |
| 21 | +Vcc | Питание |
| 22 | NC | Свободные |
| 23 | корпус |  |
| 24 | 0V | Питание |

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

По заказу:

1. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В DC.

2. Выходной двоичный или потребительский код.

3.Последовательный выходной код.

МАГНИТНЫЙ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МИП-3А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот N | 256 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций на оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5V(5%/50мА |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| Уровень выходных сигналиов |
| лог”0” | (0,5В |
| лог”1” | (2,5В5,25В |
| Максимальные допустимые обороты | 8000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |

# ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ НА ВЫХОДЕ

| Предназначение | № |
| --- | --- |
| +5V | 1,красный |
| 0V | 2 |
| A | 3 |
|  | 4 |
| B | 5 |
|  | 6 |
| C | 7 |
|  | 8 |

## ПO ЗАКАЗУ

1.  Увеличение числа импульсов за оборот  на 2 и сигнал для направления.

2.  Сигналы на выходе типа PWM или UVW

# * ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ( i=N*2)

# ** ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ  PWM

# ** ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ   UVW

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАГНИТНЫЙ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МИП-6А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот N | 256 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций на оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5V(5%/50мА |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| Уровень выходных сигналиов |
| лог”0” | (0,5В |
| лог”1” | (2,5В5,25В |
| Максимальные допустимые обороты | 8000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |

# ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ НА ВЫХОДЕ

| Предназначение | № |
| --- | --- |
| +5V | 1,красный |
| 0V | 2 |
| A | 3 |
|  | 4 |
| B | 5 |
|  | 6 |
| C | 7 |
|  | 8 |

## ПO ЗАКАЗУ

1.  Увеличение числа импульсов за оборот  на 2 и сигнал для направления.

2.  Сигналы на выходе типа PWM или UVW

# * ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ( i=N*2)

# ** ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ  PWM

# ** ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ   UVW

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

МАГНИТНЫЙ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МИП-6В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число импульсов за оборот N | 256 |
| --- | --- |
| Максимальное число позиций на оборот | i=4.N |
| Напряжение питания | +5V(5%/50мА |
| Сигналы на выходе |
| каналы | A, B, C, |
| дефазирование | 90О(30О эл. |
| коеффициент заполнения | 0,5(0,05 |
| Уровень выходных сигналиов |
| лог”0” | (0,5В |
| лог”1” | (2,5В5,25В |
| Максимальные допустимые обороты | 8000 мин -1 |
| Рабочая температура | 0ОС до +50 ОС. |
| Температура хранения | -20ОС до +70 ОС. |
| Допустимая влажность | 85% при 25ОС |
| Степень защиты | IP 41/54 |

# ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ

# РЕКОМЕНДУЕМОЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

# ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ НА ВЫХОДЕ

| Предназначение | № |
| --- | --- |
| +5V | 1,красный |
| 0V | 2 |
| A | 3 |
|  | 4 |
| B | 5 |
|  | 6 |
| C | 7 |
|  | 8 |

## ПO ЗАКАЗУ

1.  Увеличение числа импульсов за оборот  на 2 и сигнал для направления.

2.  Сигналы на выходе типа PWM или UVW

# * ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ( i=N*2)

# ** ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ  PWM

# ** ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ   UVW

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

# Text boxes

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАСТРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

продолжение

По заказу:

1. Увеличение и уменьшение числа импульсов за оборот, кратных на 2 и 4 и диагностика. 
2. Встроенное импульсное питание +10В÷+30В .
3. Выход "открытый коллектор".

4. Возможное число импульсов – в пределах 100 ... 1250.

5. Выход – push-pull.

Z0=120 Ом

Z0=120 Ом

Z0=120 Ом