| Модель | Число импульсoв | Напряжение питания | Выходные сигналы | Рабочая температура | Степень защиты | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | каналы | дефазирование | коеффициент заполнения | тип | макс. частота |  |  |  |
| ФРП-3М ФРП-3М1 ФРП-3М2 | 100÷12504 | +5В±10% | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 100kГц | -10°C ÷ +60°C | IP41 | 30x56x40мм |
| ФРП-4 | 24 | +5В±5% | A,B | 90°±36° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 2kГц | -15°C ÷ +65°C | IP41 | Ø40x68мм |
| ФРП -6А | 500/1024 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±36° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 60kГц | -40°C ÷ +65°C | IP41 | Ø57x87мм |
| ФРП -6B | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 90°±36° эл. | 0.5±0.1 | TTL3 | 10kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø60x126мм |
| ФРП -7К | 1024/1800/ 2000/25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41/54 | Ø71x100мм |
| ФРП –7Т | 1024/1800/ 2000/25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41/54 | Ø72x85мм |
| ФРП -7Л | 1024/1800/ 2000/ 25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø90x80мм |
| ФРП –7C | 1024/1800/ 2000/ 25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø68x82мм |
| ФРП –7C1 | 1024/1800/ 2000/ 25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø98x87мм |
| РИГ-6 | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 72°±30° эл. | 0.4±0.1 | TTL | 2kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø80x148мм |
| РИГ-6M | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 72°±30° эл. | 0.4±0.1 | TTL | 2kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø62x115мм |
| РИГ-6Р | 100 | +5В±5%2 | A,B, | 72°±30° эл. | 0.4±0.1 | TTL | 2kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø80x115мм |
| BE178AS | 64, 100, 200, 400, 500, 1000, 1024, 1250, 1800,2000, 2048, 2500 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL5 | 100 kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 | Ø56x70 |
| ФРП-0С | 1024/1800/ 2000/25001 | +5В±5%2 | A,B,C, | 90°±30° эл. | 0.5±0.05 | TTL3 | 100 kГц | 0°C ÷ +50°C | IP41 |  |