МЕМБРАННЫЕ МУФТЫ

Означение определенного типа мембранной муфты по заказу исполняют по схеме:

МС  X  X/X  X  K.B

Характерные особенности:

- Гарантированная соосность с центром кручения.

- Внешнее расположение фланцев по отношению к мембранам.

- Цанговое закрепление фланцев к валам.

- Бòльшая длина.

МС  X  X/X  X  М.А

Характерные  особенности:

- Внешнее или внутреннее расположение фланцев по отношению к мембранам.

- Закрепление фланцев к валам стопорными винтами.

- Упрощенная конструкция.

- Мèньшая длина муфты.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

| Основные параметры | Мембранная муфта, тип |
| --- | --- |
|  | МС 35 (Х...) | МС 50 (Х...) | МС 70 (Х...) |
| Внешний диаметр муфты A, мм | 35 | 50 | 70 |
| Посадочные диаметры D1/D2, мм * | 7-10 | 8-15 | 8-20 |
| Минимальная длина муфты L, мм** | 35 | 50 | 60 |
| Максимальный момент вращения T, Н.м | 0.32 | 0.5 | 0.8 |
| Допустимое осевое смещение валов s, мм | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Допустимое радиальное смещение валов r, мм | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Допустимый наклон осей валов , О | 2 | 2 | 2 |
| Вес, гр | 80 | 120 | 180 |